System Architecture
CPLD
RAMD0-7
D0-7
VRAM
512k
65816
FRAM
512k
VIA
PIA1
PIA2
FA15-18
RAMA0-18
A0-15
A0-14
A0-3
A0-1
VGA
Video
output
SPI
Flash
Boot
ROM
USB
Ethernet
RTC /
NVRAM
SD-
Card
A0-14
A0-3
A0-1
A0-1
FA15-18
A0-15
D0-7
D0-7
D0-7
D0-7
D0-7
RAM
A0-18
D0-7
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI

---
Memory Map (boot)
CPU address space (lower 1M)
Banks 0 … 7
Banks 8 … 15
64k
bank0
64k 8296
Ext. bank
Banks 2 … 7
64k video
bank
Banks 9 … 15
512k FRAM
512k VRAM
Physical address space
The CPLD can only write (the IPL code from Flash) to VRAM, so the initial
Mapping maps VRAM to banks 0-7 of the CPU
ipl
ipl

---
Memory Map
0-32k
32-
Banks 1 … 15
4k
V
Bank 0, or
8296 mem expansion
In bank 1
Any of 16
32k blocks
In FRAM
Any of four 2k positions in video bank
8k
Chr
rom
8k
Chr